Benzin

Gruppenarbeit : Rund ums Erdöl

- Entstehung, Vorkommen, Ölsorten

die Zusammensetzung ist bei jedem Öl versch. und typisch für die Fundstelle, mit dem Alter verändert sich die Zusammen-setzung des Öls, auswandern in Speichergesteine,

- Förderung und Transport

Probleme, Gefahren, Kosten bei der Förderung, Transport in Pipelines, Tankern ; (auch hier Probleme

- Verarbeitung, Treibstoffsorten ; (Raffinerie

- Gewinnung von Benzin ; (5 Verfahren

- Autobenzin und seine Zusätze

- Wirtschaft und Ölfirmen ; Umsatz, Beschäftigte

- OPEC, die Ölkrise 1973;  (Abhängigkeit vom Öl,

- Öl und Folgeprodukte, Recycling

- Umweltprobleme durch Öl, Benzin, Diesel

Benzin : Herstellung und Gewinnung

-- Destillation von Erdöl, Kohle

Zusammensetzung bei der Destillation siehe Tabelle im Buch

-- Kohle erhitzen, verkoken

-- Kohle verflüssigen, Bergiusverfahren

C + H2 --> KW, Benzin

-- Fischer-Tropsch-Verfahren

CO + H2 --> H20 + KW (mit Ni-Katalysator

--> Alkohole (mit Pt-Kat

-- Ca-carbid + H20

-- Erdöl cracken: thermische Spaltung von KW

-- reformieren (= umformen

dehydrieren, cyclisieren, isomerisieren)

n-Pentan + 02 --> n-Penten + H20

n-Pentan --> Cyclo-Pentan

n-Pentan --> i-Pentan

-- alkylieren

Benzol + Ethen --> Ethyl-benzol --> Styrol

V 1)

| Braunkohle zerkleinern und stark erhitzen. Braunkohle, Farbe am Anfang: Braunkohle, Farbe am Ende: |  |
| --- | --- |

1) Die entstehenden Gase

riechen:

brennen:

reagieren mit Brom/Wasser:

2) Den fettigen Rückstand mit einem Holzstäbchen aufnehmen.

riecht:

brennt:

3) Der flüssige Rückstand im kalten Glas

färbt I.P.:

gibt mit verd. FeCl3-Lösung:

V 2) Versuchsaufbau wie V 1.

In das RG-glas füllt man Perlkatalysator und Heizöl ein. Das Ganze wird erhitzt. Die Reakt.produkte werden abgekühlt und anschließend untersucht.

Aussehen:

Geruch:

Brennbarkeit:

Rkt mit Br2/ H20 :

| V 3) Carbid und Wasser Beob: 1. Stark exotherme Reaktion 2. Gasentwicklung 2. Das Gas riecht nach 3. Es ist farblos 3. Es brennt stark russend 4. Es reagiert a) mit Bromwasser b) mit KMnO4 5. Der Rückstand ist weiss Er reagiert alkalisch |  |
| --- | --- |

Zusätze im Autobenzin. Was bewirken sie?

Buch S.285, 301

1) Antiklopfmittel: Pb-tetra-methyl, Pb-tetra-ethyl,

Methanol, Ethanol, Benzol, MTBE = Methyl-tert.-butyl-ether

2) Halogen-KW: entfernen Bleirückstände aus dem Brennraum,

wirken als Antiklopfmittel.

3) Rückstandsumwandler: machen Ruß und Graphitablagerungen

schmelzfähig.

4) Fließverbesserer (Petroleum): setzen den Gefrierpunkt von

Diesel/ Paraffin herab.

5) Zündbeschleuniger: Salpetersäureester erhöhen die Zünd-

fähigkeit von Dieselkraftstoff.

6) Antioxidantien (Phenole): verhindern Verharzungen von

Benzin im Tank.

7) Desaktivatoren (Komplexbildner): sie binden katalytisch

wirkende Metallspuren.

8) Korrosionsinhibitoren (Tenside): sie binden sich mit einer

polaren Gruppe an den Tank und schützen so gegen vorhandenes

Wasser und gegen rosten.

9) Benzin im Dieselkraftstoff für Winterdiesel.