Der Schlüssel zur Enigma war deutscher Übermut

Sturheit im Gebrauch arbeitete den Engländern bei der Entzifferung in die Hände

Um die bekannteste Chiffriermaschine des Zweiten Weltkriegs, die deutsche Enigma, ranken sich zahlreiche romantische Geschichten. Die Entzifferung ihrer Nachrichten in England durch Hunderte von Dechiffrierern und 200 hochgradig parallelisierte Spezialmaschinen wurde bis in die siebziger Jahre als Geheimnis gehütet. Die legendenumwobene Enigma stammt aus der Zeit des Ersten Weltkriegs: 1918 hatte der Berliner Ingenieur Dr. Arthur Scherbius sein Patent für eine „elektrische Chiffriermaschine von einfacherer und leistungsfähigerer Art" angemeldet. Kernbestandteil waren „Rotoren", Walzen mit Kontakten auf der Seite des Eingangs und gleich vielen Kontakten auf der Ausgangsseite. Drähte in den Rotoren führten den Strom von je einem Eingang zu einem Ausgang. Eine Gruppe solcher Rotoren sitzt, Kontakt auf Kontakt, auf einer gemeinsamen Achse. Je nach Stellung der einzelnen Rotoren ergibt sich durch den Weg des Stroms eine neue Zuordnung zwischen dem von einer Tastatur als Eingang kommenden Klartextzeichen und dem am Ausgang durch ein aufleuchtendes Lämpchen signalisierten Geheimtextzeichen. Bei n Rotoren und N Zeichen sind das N hoch n Möglichkeiten. Für 26 Zeichen ergaben sich bei den frühen Modellen Enigma A und B mit vier Rotoren 26 hoch 4 gleich 456 976 Einstellungen.

1926 hatte Scherbius Mitarbeiter Willi Korn die anscheinend schlaue Idee, hinter der Rotorengruppe eine Umkehrscheibe einzuführen. Diese „Umkehrwalze" wurde von den Briten spaßeshalber auch „Uncle Walter" genannt. Sie schickte am Ausgang der Walzen den Strom einfach wieder durch dieselben Walzen zurück. Weil dadurch jeder Rotor zweimal ins Spiel kam, empfand man das als komplexer und somit sicherer, dementsprechend benutzte man, beginnend mit der kommerziellen Enigma C, nur mehr drei Rotoren. Mit einer paarweisen Zuordnung an der Umkehrwalze entstehen insgesamt auch involutorische Tauschalphabete, wo jeweils zwei verschiedene Buchstaben untereinander vertauscht werden: Aus einem m wird ein E, wenn aus einem e ein M wird. Das war recht vorteilhaft, denn zwischen Chiffrierung und Dechiffrierung gab es nun keinen Unterschied. Dieses Umkehrverfahren sollte sich aber als schwerer Nachteil herausstellen. Außerdem konnten nun die Rotoren ausgetauscht werden. Bei zwei möglichen Stellungen der Umkehrscheibe in der kommerziellen Enigma C und sechs möglichen Permutationen der drei Rotoren betrug die Anzahl der möglichen Einstellungen 6 x 2 x 26 hoch 3 gleich 210 912. Theoretisch und ohne die Einschränkung der Rotoren hätte es für 26 Zeichen 26!/(13! x 2 hoch 13), also knapp 8 Billionen verschiedene echt involutorische Tauschalphabete gegeben.

Die Rotoren veränderten bei jedem neuen Buchstaben ihre Lage und damit den „Schlüssel" für den nächsten einzugebenden Klartextbuchstaben. Wie weitergeschaltet wurde, war fest eingebaut, und nur die Anfangsstellung konnte verändert werden. Diese „Grundstellung" war die Position der drei Rotoren vor Beginn des Chiffrierens. In dessen Verlauf wurden die Rotoren wie bei einem Zählwerk weitergeschaltet. Der neben der Umkehrscheibe liegende Rotor bewegte sich bei jedem Buchstaben um einen Schritt weiter, er war als „schneller Rotor" sozusagen der „Einer". Der mittlere Rotor behielt hingegen während 26 und der ganz langsame Rotor während 676 Schritten oder Buchstaben seine Lage bei - wie bei einem Zählwerk Zehner- und Hunderterstellen.

26 Buchstaben, 26 Kontakte: Deutlich sind die stromführenden Stifte und Flächen zu erkennen sowie die Rastungen für das zählwerkartig schrittweise Weiterschalten der „Walzen".

Ist nun ein genügend langes Stück von Geheimtext und zugehörigem Klartext bekannt, so entsteht dadurch eine Einbruchmöglichkeit.

Davor waren die aus der kommerziellen Enigma C - für rund 600 Reichsmark wurde sie legal in alle Welt, beispielsweise auch dem polnischen Chiffrierdienst, verkauft -abgeleitete Enigma G der Reichswehr sowie die Enigma I (1930) und die „Wehr-machts-Enigma" (1934) durch ein zusätzliches Steckerbrett für kurze Verbindungs-drähte geschützt. Das nahm eine für eine Weile vorgeschaltete und unnötigerweise involutorische Eingangs-Substitution vor. Die Walzenlage und die Steckerverbindung in den Wehrmachts-Enigmas wurden bis Ende 1935 für jeweils drei Monate festgelegt, 1936 wechselten sie alle Monate, vom l. Oktober 1936 an jeden Tag. Von Mitte 1942 an wurden sie alle acht Stunden gewechselt. Man fragt sich, warum nicht früher. Die Marine hatte stets besondere Sorge um die Chiffriersicherheit der Enigma. Vom l. Februar 1942 an wurde die „M4", eine Sonderausführung der Marine-Enig-ma mit einem vierten Rotor, genauer gesagt mit einer beweglichen Umkehrscheibe, zunächst nur von den Atlantik-U-Booten benutzt.

Die für jeden einzelnen Spruch zu verwendende Grundstellung, der „Spruchschlüssel", wurde nicht von vornherein bestimmt, sondern durch eine übersandte Schlüsselvereinbarung. Daß dazu die Enigma selbst verwendet wurde, war verständlich, aber unklug. Aus falsch verstandener Sicherheit verlangte die Dienstvorschrift, daß der Spruchschlüssel verdoppelt und dann chiffriert wurde - ein schwerer Fehler: Beginnt ein Spruch beispielsweise mit „RTJ WAH WIK", dann ist „RTJ" die Grundstellung im Klartext, „WAH WIK" ist der mit dieser Grundstellung chiffrierte Spruchschlüssel, von dem zudem feststeht, daß er das Muster „123 123" haben muß. Mit der ersten Hälfte des dechiffrierten Spruchschlüssels als Grundstellung wird der restliche Spruch dechiffriert. Erst von Mai 1940 an wurde auf die Spruchschlüsselverdopplung verzichtet. Der Funkverkehr lief dennoch reibungslos. Der Schaden war jedoch bereits angerichtet und irreparabel.

Die von Ignoranten in der Wehrmacht für so gut wie unknackbar gehaltene Reichswehr-Enigma mit drei Rotoren wurde 1928 vom polnischen Entzifferungsdienst angegriffen, der zunächst nur mühsam vorankam, obwohl er im Dezember 1931 von Frankreich Unterlagen erhielt, die der Spion Hans-Thilo Schmidt geliefert hatte. Mit dieser Starthilfe hatte der vier Monate zuvor eingestellte junge polnische

Eine Enigma M4 fortgeschrittener Bauart aus der Sammlung der Flensburger Fernmeldeschule der Bundesmarine: Sie hat - links oben erkennbar - vier Walzen, einen Schreibaufsatz und ist mit einer rechts daneben stehenden Uhr verbunden. Fotos Wolfgang Eilmes

Mathematiker Marian Rejewski schon Ende Dezember 1932 einen ersten Erfolg. Rejewski benutzte zum Einbruch die Verdopplung des Spruchschlüssels. Dabei stellte sich die Verwendung der Umkehrscheibe als eine zusätzliche große Hilfe heraus. Im weiteren Verlauf klärte Rejewski, unterstützt von seinen Kameraden Henryk Zygalski und Jerzy Rozycki, die Verdrahtung der Rotoren I bis III auf, so daß die Maschine sogar nachgebaut werden konnte. Mit der Einführung zweier neuer Rotoren im Dezember 1938 wurde die polnische Entzifferung zunächst sehr behindert. Doch immerhin gelang ihr auch noch die Aufdeckung der Verdrahtung dieser beiden neuen Rotoren. Erst später erbeuteten die Briten auch Rotoren und ganze Maschinen aus aufgebrachten Schiffen und U-Booten. Schließlich bauten die Polen (wie auch später die Briten) ausgeklügelte, von der deutschen Seite nicht geahnte Spezialmaschinen, „Bomby" genannt, zur Entzifferung, die den notwendigen Zeitaufwand, den die deutsche Seite auf Wochen oder Monate geschätzt hatte, auf Stunden oder Viertelstunden reduzierte. Mit Alan Turing und Gordon Welchman hatten die Briten in der Entzifferungszentrale Bletchley Park Köpfe, die eigene Methoden entwickelten. Nachdem die deutsche Seite die Spruchschlüsselverdopplung hatte fallenlassen, arbeiteten die Engländer ab 1940 überwiegend mit automatisierter Suche nach wahrscheinlich vorkommenden Wörtern. Dafür wurden Maschinen, sogenannte Turing-Welchman-Bomben, gebaut, bei Kriegsende waren es zweihundert. Bei kunstgerechtem Gebrauch hätte die Enigma einem Angriff große, nur mit unerschwinglich hohem Zeit- und Materialaufwand überwindbare Schwierigkeiten entgegengesetzt. So waren die Briten beim Übergang der Kriegsmarine auf die Vier-Rotor-Ausführung 1942 von Februar bis Dezember „blind", bevor es ihnen wieder gelang, den gesamten deutschen U-Boot-Verkehr regelmäßig zu entziffern. Die deutsche Seite hatte jedoch die Zähigkeit der Briten unterschätzt, die auch den hohen Aufwand für die Parallelisierung der Analysevorgänge nicht scheuten. Insgesamt arbeiteten in Bletchley Park zwölftausend Leute. Die größten Helfer der alliierten Entzifferer waren undisziplinierte Chiffrierer auf deutscher Seite, die etwa frei gewählte, aber stereotype Klartext-Spruchschlüssel wie aaa, sss oder qwe verwendeten. Verschlüsselungstechnisch unsinnige Dienstvorschriften, etwa die Spruchschlüsselverdopplung, taten ein übriges. Auch durften nie zwei im Alphabet aufeinanderfolgende Buchstaben durch Stecker verbunden werden. Die entsprechende Fangschaltung in ihren Entschlüsselungsmaschinen nannten die Briten CSKO wie „consecutive Stecker knock-out". So ist die Lehre aus der Geschichte der Enigma, daß man seine eigenen Fähigkeiten nicht überschätzen und die Entschlossenheit des Gegners schon gar nicht unterschätzen sollte.

Von Friedrich L Bauer