Schüler-Übungen

Schaltzeichen

|  | Stromquelle, Steckdose |
| --- | --- |
|  | Stromquelle, Batterie |
| - | Gleichstrom |
|  | Wechselstrom |
|  | Lampe |
|  | Schalter |
|  | Erde, Erdung |
| -( )- | Messgerät |
| I, A | Stromstärke, Ampere |
| U, V | Spannung, Volt |
|  | Festwiderstand |
|  | veränderlicher Widerstand |
|  | Leitung |
|  | Leitungsverzweigung |
|  | Sicherung |
|  | Transformator |
|  | Spule |
|  | Kondensator |
|  | Diode |
|  | Glimmlampe |

Vergleich Wasserkreis -- Stromkreis

Buch Kl 5/6 S.

Buch Mittelstufe S.78

| Wasserpumpe | Stromquelle |
| --- | --- |
| Zulauf | (-)Pol, so festgelegt |
| Ablauf | (+) Pol |
| Wasserhahn | Schalter |
| Wasserrohr | Leiter |
| Wasserrad | Lampe |
| Wasser | Strom; Elektrizität |
| Wassermolekül | Elektron |

| Druck p | Spannung U |
| --- | --- |
| Wasserstärke (Liter/sec) | Stromstärke I (Ladung/sec) |
| Reibung | Widerstand R |
| Arbeit | Arbeit (work) W |
| Leistung | Leistung P |
| Wassermenge (Liter) | Ladungsmenge Q |

Wir messen die

Spannung (U)       in  Volt      V

Stromstärke (A)    in  Ampere    A

Widerstand (R)     in  Ohm

Arbeit (work) (W)  in  Watt*sec  Ws

Leistung (P)       in  Watt      W

Ladungsmenge (Q)   in  Farad     F

V 1  Wir machen Strom    S. 67

- Reibungselektrizität (= Gewitter)

- Dynamo  (Induktion)

- Batterie  (chem. Vorgang)

- Solarzelle  (Licht in Strom)

- Edison-Effekt (Glühelektr. Effekt)

V 2   Stromarten

Gleichstrom- , Wechselstrom-, Drehstrom

Nachweis mit 1) Glimmlampe, 2) Glimmlampe +Drehspiegel,

3) Oszilloskop, 4) Meßgerät, 5) Polpapier.

V 3   Ladungstransport mit Bandgenerator + Kugel + Glimmlampe

V 4   Wirkungen des elektr. Stromes

Wärme-

Licht-

mechanische - (elektro-motorische)

magnetische -

chemische -

=====================================================

Schü -Üb : Wirkungen des elektr. Stromes

(V)1

|  | Den Drehknopf hochregeln. Beob: |
| --- | --- |

(V)2

|  | Spule , 1000 Windungen Eisenkern Netzgerät auf 5 Volt. Beob: |
| --- | --- |

(V)3

Wir schließen den (-)Pol an (E) der Spule.

Wir stellen den Kompass vor (E) der Spule.

Der magnetische N-Pol ist .....

3) Der Draht mit dem (-)Pol dreht sich ..... Uhrzeigesinn.

(V)4      Relais

|  | Spule und Eisenkern sind senkrecht |
| --- | --- |

==================================================

(V)5     Klingel ; Selbstunterbrecher

|  | Spannung etwa 15 Volt |
| --- | --- |

(V)6      Leiter, die parallel vom Strom durchflossen sind.

1) Baue den Versuch auf, drehe auf 25 Volt und schalte ganz kurz den Strom ein. Ausschalten.

2) Nenne die Beobachtungen.

(V)7      Elektrolyse

|  | Spannung U= 3 V Zeit: einige Minuten. |
| --- | --- |

Beob:

1) Am .... Pol bildet sich Kupfer

2) Am .... Pol steigt Gas auf. Es ist ....

==============================================

Übung : Der Widerstand einer Glühlampe.

1) Die Schaltung aufbauen.

2) Der Schiebewiderstand R hat .... Ohm.

3) Auf dem Lampensockel steht : .... V , .... W

4) Uo mit .... V Wechselspannung betreiben.

5) Messen und beobachten:

6) Zeichne ein U-I-Diagramm

| U/V | I/A | R/Ohm | Licht- farbe | Lampen- temperatur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

Ergebnis

1) Der Widerstand wird immer größer, er ist nicht konstant.

2) Die Temperatur wird immer größer, der Widerstand ist also

temperaturabhängig.

3) Bei Konstantandraht ist der Widerstand nicht

temperaturabhängig, daher der Name.

===============================================

A 1

Mache eine Schaltskizze für eine Reihenschaltung mit 3 Widerständen und verschieden Messgeräten.

A 2

Baue die Reihenschaltung mit 3 gleichen oder 3 verschiedenen Widerständen auf. ( 11 OHM, 330, 1000 )

Wechselstrom verwenden.

A 3

Es wird Uo auf ca. 5 Volt eingestellt.

Messung

| Uo = | U1 = | U2 = | U3 = |
| --- | --- | --- | --- |
| Io = | I1 = |  |  |

Schreibe alle Formeln für die Reihenschaltung auf.

Berechne R,Ersatz

---------------------------------------------------------

B 1

Mache eine Schaltskizze für eine Parallelschaltung mit 3 Widerständen und verschieden Messgeräten.

B 2

Baue die Parallelschaltung mit 3 gleichen oder 3 verschiedenen Widerständen auf. ( 11 OHM, 330, 1000 )

Wechselstrom verwenden.

B 3

Es wird Uo auf ca. 5 Volt eingestellt.

Messung

| Uo = | U1 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Io = | I1 = | I2 = | I3 = |

Schreibe alle Formeln für die Parallelschaltung auf.

Berechne R,Ersatz

=======================================